## Slide 1
5G SBI
Open Source Service-Mesh 검토
2018.01

## Slide 2: Purpose
Purpose
Open Source Service Mesh Framework 5G SBI 적용 가능성 검토
- Envoy + Istio 조합 Service Mesh의 적용 가능성 검토.
- 5G SBI HTTP/2 처리 형상 / 동작 구조 확인.
- HTTP/2 기본 성능 확인
- 적용상의 이슈 / 문제점 확인.

## Slide 3: 성능시험
Simple HTTP/2 Connection 단위 성능 확인
성능 시나리오.
- HTTP/2 Client 시뮬레이터를 통해 10000건 Connection Keep 구조로 전송
> 시뮬레이터는 네트워크 구조 상 k8s 가 동작하는 Open Stack 위에서 수행.
- Payload Size는 1.5K로 Server는 HTTP Response 200과 함께 받은 Payload를 재 전달.
- Request 를 Sync / Async 방식으로 구분하여 Testing
> Sync : Request 전송 후 Response 수신 후 다시 Request 전달
> Async : Request 전송 후 Response 수신 여부 상관없이 다음 Request 전달
Kube Proxy
Envoy
Sample
HTTP/2 Server
Envoy
Sample
HTTP/2 Server

## Slide 4: 성능시험
시험 결과
성능 시험 결과
> Sync : 10000 elapsed...12.795001... tps=781.555255
> Async : 10000 elapsed...1.087600... tps=9194.552697
>> 기대보다 Async 방식은 성능이 제대로 나옴. 연동 Node 측에서 Connection을 많이 생성하여 처리하는
방식으로 연동한다면 성능상의 이슈는 없으나 연동 Node 측에서 Async를 적용할지 , Multi Connection을
적용할 지 모르는 상태에서 요구되는 최소 성능에는 다소 부족하지 않나 판단됨.
>> HTTPS 적용 시 30% 성능 추가 감소 됨.
기타 확인 사항.
> Envoy – Sample HTTP/2 Server 간 Connection Keep 유지됨.
> Sample-HTTP/2 Server 입장에서는 Request를 요청한 IP가 127.0.0.1로 들어옴. 누가 보냈는지 확인 불가.
>> 보통 HTTP Proxy는 X-Forward-IP등을 통해 관련 정보 제공.
Kube Proxy
Envoy
Sample
HTTP/2 Server
Envoy
Sample
HTTP/2 Server

## Slide 5: Load-Balancing 검증
Load-Balancing
현재 구조상 kube-proxy 가 Connection 단위로 뒷단(envoy)으로 전달하기 때문에 Load-Balancing 테스트 불가
> Envoy 뒤에 Sample Application을 Multi로 구성하여 Request 단위로 Load-Balancing 동작 여부 확인.
> kube-proxy 구성을 Envoy ingress gateway 로 대체 구성하여 Request 단위로 Load-Balancing 동작 여부 확인.
>> 김영진 과장님이 구성안 고려하여 테스트 일정 전달 예정.
Kube Proxy
Envoy
Sample
HTTP/2 Server
Envoy
Sample
HTTP/2 Server